## Slide 1: AuduTalk安裝說明
安裝ArduTalk之前，建議先查詢Mac address，可參見另一份文件 “查詢MAC address”。
ArduTalk只需要燒錄一次
ArduTalk安裝程序，燒錄流程主要有三步驟
  安裝USB轉COM port驅動程式
  Arduino IDE安裝ESP8266套件
  在IDE中選擇NodeMCU板子並燒錄後即完成
所有邏輯控制都是在ArduTalk網頁GUI中完成，修改邏輯後立刻生效，無須再燒錄板子。

## Slide 2: AuduTalk安裝程序
  安裝USB轉COM port驅動程式
  Arduino IDE安裝ESP8266套件
  在IDE中選擇NodeMCU板子並燒錄後即完成

## Slide 3
首次將NodeMCU接上USB時，會跳出需要安裝驅動的提示訊息，這是要安裝USB轉COM port的驅動程式。
這時根據你所使用的NodeMCU板子上的晶片(可能是CP2102、或是CH340G)，安裝對應的驅動程式。
(可在官方網站找，或是用我放在Github上的)
安裝成功後，可以在 ”控制台” -> ”裝置管理員” -> ”連接埠(COM 和 LPT)” 中看到新出現的COM port 。
記住這個 COM port號碼
(1) 安裝USB轉COM Port驅動程式

## Slide 4
點選 “檔案 -> 偏好設定”
(2) Arduino IDE安裝ESP8266套件

## Slide 5
額外的開發版管理員網址 請填入：
http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

## Slide 6
叫出開發版管理員
(2) Arduino IDE安裝ESP8266套件

## Slide 7
4. 搜尋關鍵ESP8266找尋套件
找到後選擇最新的版本安裝
(2) Arduino IDE安裝ESP8266套件

## Slide 8
裝完EPS8266套件後，這時就可以在
“工具->開發板 ” 列表中選擇
NodeMCU 1.0 開發板了
(3) 在IDE中選擇NodeMCU板子並燒錄

## Slide 9
(3) 在IDE中選擇NodeMCU板子並燒錄
選擇在步驟(1)時新出現的com port

## Slide 10
(3.2) 再將ArduTalk程式碼燒錄進NodeMCU板子
到Github上下載ArduTalk原始碼：
https://github.com/IoTtalk/ArduTalk-for-NodeNCU
下載後把這三個檔案放在目錄” ArduTalk_ESP12e_1” 內，並用Arduino IDE開啟，進行燒錄

## Slide 11
點擊 “上傳” 即可開始燒錄
注意看狀態區會有” … “ 進度條，到達100%即是燒錄成功
可以開始使用ArduTalk了! (請參閱另一份教學說明文件開始使用)
(3) 在IDE中選擇NodeMCU板子並燒錄