## Slide 1
輕鬆使用ArduTalk 開發物聯網應用
林勻蔚 jyneda@gmail.com
交通大學

## Slide 2: ArduTalk是什麼?
ArduTalk為基於IoTtalk上提供快速Arduino網路應用開發環境
透過ArduTalk可以快速實現單一板子之物聯網應用或是多個板子互聯之應用
ArduTalk
IoTtalk Server
Cloud
MCU
MCU
LED
Relay
Light sensor

## Slide 3: IoTtalk是什麼?
IoTtalk 是一物聯網管理平台
IoT 設備管理概念
  Device Feature (DF)
    一個物聯網設備所提供之功能/能力
    輸入功能 (Input device feature, IDF)
    輸出功能(Output device feature, ODF)
  Device Model (DM)
    DM為數個DF之集合
    一個 DM為對應著某一個 物聯網設備
Feature 1
Feature 2
Feature 3
⁞
Model
An IoT device
Name
D0~
D1~
D2~
⁞
NodeMCU
For example: MCU-43F02B

## Slide 4: ArduTalk使用之微控板
Arduino Yun
LinkIt Smart 7688 Duo
ESP8266
NodeMCU

## Slide 5: ArduTalk物聯網應用開發實驗材料
NodeMCU
Light sensor
RGB LED
220R電阻
Relay
麵包板 X 2
Micro USB 電源線
杜邦線

## Slide 6
插入Micro USB供電 (5V)
GND
VU
D5, D6, D7, D8 數位輸出Pin腳
持續按3秒後清除Wi-Fi設定
按一下後重新啟動板子
供應5V電源
供應3.3V電源
A0 類比輸入Pin腳
負極
過電後燈號意義：
沒亮:AP模式(需設定WiFi)
恆亮:無法連上IoTtalk主機
每兩秒閃一下:連上IoTtalk 並可以開始使用
D0, D1, D2 PWM訊號
輸出Pin腳
NodeMCU (已燒錄ArduTalk)

## Slide 7
1. 過電後燈號沒亮:在
AP模式(需設定WiFi)
2. 經由自己的手機或電腦
掃描WiFi AP, 找尋自己所屬的
MCU-xxxxxxxxxxxx
六個x是MAC代號
4. 選擇正 確的AP
5.輸入密碼
3. 用手機或電腦
開啟瀏覽器, 網址輸入 192.168.0.1
ArduTalk聯網設定
6. 連線成功後燈號每兩秒閃一下 表示已連上IoTtalk並可以開始使用
找到後連上去
若等一陣子還是 沒看到可按一下
RST按鈕再找找

## Slide 8
1
2
如何在IoTtalk上叫出NodeMCU?

## Slide 9
3
新增屬於自己的專案Project

## Slide 10
4
5
命名專案名稱
設定專案密碼
命名專案並指定密碼

## Slide 11
6
在Model選單中點擊NodeMCU

## Slide 12
7
8
勾選需要使用的 Output Device Feature
勾選需要使用的 Input Device Feature
~
~
~
勾選需要的IDF/ODF
9

## Slide 13
若為灰色字體可點
擊此處連接裝置
選擇自己的裝置
可比對袋子上的MAC位置後六碼
例如袋子上MAC位置為 2c3ae85409fd
則5409fd為自己的板子
10
連接正確的板子

## Slide 14
輸入端
Input Device Feature
輸出端
Output Device Feature
~
~
~
藍色字體且是正確號碼 的板子即連結完成
IoTtalk操作畫面

## Slide 15
~
~
~

## Slide 16
麵包板
將兩塊麵包板與NodeMCU組合方便後續實作

## Slide 17
GND
3V
A0
亮度感測元件
亮度感測器模組 Light sensor

## Slide 18
紅 光
綠 光
藍 光
負 極
GND
RGB三色發光二極體LED針腳定義
(3.2V)
(3.2V)
(2V)
NodeMCU針腳輸出電壓為3.3V
使用紅光LED時要串接220歐姆
之電阻，避免LED燒毀。
220歐姆電阻

## Slide 19
(5V) DC+
DC-
IN
NC (Normal close)
COM
NO (Normal open)
電源指示燈
動作指示燈
繼電器Relay模組

## Slide 20: ArduTalk實作範例
Lab 1: RGB LED燈控制
  以Knob控制
  以Smartphone控制
Lab 2: 亮度感測模組連接 (光感應燈)
Lab 3: 多板子合作運用
Lab 4: 虛實整合
Lab 5: 實作智慧開關

## Slide 21: ArduTalk實作範例
注意事項：
1. 接線時不要插上USB電源，保持斷電狀態
2. 電路接好後，請助教確認無誤
3. 插上USB電源
未照上述程序，可能會燒壞板子

## Slide 22: LAB1 – RGB LED控制
220歐姆電阻

## Slide 23
3. 選取類型
2. 叫出一個
Remote_control備用
LAB1.1 – 以Knob控制LED
1. 打開手機上的瀏覽器
網址輸入140.113.199.200
4. 記住這設備名稱

## Slide 24
在IoTtalk介面操點選Remote_control，選3個Knob
LAB1.1 – 以Knob控制LED

## Slide 25
要選擇一模一樣
名字的設備
選完設備後變成
藍色才是正確連接
(設備名字要選對)
00.Rem
將叫出來的Model連接上Remote_control
LAB1.1 – 以Knob控制LED
Knob1
Knob2
Knob3

## Slide 26
點擊Knob1與D0~
建立一條連線
LAB1.1 – 以Knob控制LED
Knob1
Knob2
Knob3

## Slide 27
選取類型
轉轉旋鈕看看
會發生甚麼事?
也可以試試看用Keypad、Switch
會發生甚麼事?
(要先去IoTtalk頁面建立
Keypad、Switch與D1~之間的連線)
LAB1.1 – 以Knob控制LED
試著調整三個Knob1~Knob3
控制RGB三個LED, 可以調出
很多種顏色喔!
切換Knob1~Knob3

## Slide 28
使用手機Chrome瀏覽器
輸入此網址
點擊Smartphone
記住這名稱
LAB1.2 – 以Smartphone控制LED

## Slide 29
LAB1.2 – 以Smartphone控制LED
1
2
3
4

## Slide 30
要選擇一模一樣
名字的設備
LAB1.2 – 以Smartphone控制LED

## Slide 31
LAB1.2 – 以Smartphone控制LED
點擊Acceleraction與D0~
建立之連線後, 揮動手機看看
注意：手機要停在Smartphone頁面
且螢幕不可以暗掉

## Slide 32
左鍵點擊Join1小圓圈
變成用手機正翻/反翻控制LED亮/滅
LAB1.2 – 以Smartphone控制LED
92.Smartph
1
1
2
3
4

## Slide 33
右鍵點擊Join1小圓圈
可觀察到手機加速度計
的即時偵測狀態
LAB1.2 – 以Smartphone控制LED

## Slide 34
也可以試試看用Orientation控制LED
把手機變成Knob一樣，旋轉手機即
可控制LED亮度
注意：舊的連線Acceleration/D0~要刪掉
不然舊連線運作會干擾LED反應
LAB1.2 – 以Smartphone控制LED

## Slide 35
GND
3V
A0
亮度感測器模組
LAB2 – 連接感測器當輸入信號
本次實作使用亮度感測器當試驗，
但其實只要是類比訊號的感測器皆
可使用(訊號電壓需小於3.3V)

## Slide 36: ArduTalk實作範例
注意事項：
1. 接線時不要插上USB電源，保持斷電狀態
2. 電路接好後，請助教確認無誤
3. 插上USB電源
未照上述程序，可能會燒壞板子

## Slide 37
把NodeMCU的A0叫出來
LAB2 – 亮度感測模組連接

## Slide 38
點擊此處連接
自己的板子
直接連接A0到D1~
錯誤示範：房間亮LED就亮，房間暗LED就暗
LAB2 – 亮度感測模組連接

## Slide 39
左鍵點擊Join1小圓圈
選取reverse後，房間越暗，LED就越亮。變成光感應調節燈
如何寫reverse功能?
LAB2 – 亮度感測模組連接
1
2
3

## Slide 40
LAB2 – 亮度感測模組連接

## Slide 41
寫了一行很簡單的Python程式
LAB2 – 亮度感測模組連接
IoTtalk允許使用者利用Python語言撰寫自己DF 功能

## Slide 42
選擇gradual_change後
讓LED亮度和緩變化
在選擇gradual_change後，
若拿LED對著亮度感測器照，
會發生什麼事情呢?
LAB2 – 亮度感測模組連接
gradual_change
1
2

## Slide 43
LAB3 – 多板子合作運用
點擊後選擇其他組別的板子
就可以讓兩張不同的板子遠
端遙控控制
(如此光感測器就可以放到遠處)
MCU.fd
在LAB2中，光感應調節燈，我們改使用兩張板子，一張為光感測器，另一張連接LED燈

## Slide 44
使用手機Chrome瀏覽器
輸入此網址
點擊叫出Bulb備用
記住這名稱
LAB4 – 虛實整合

## Slide 45
1
2
3
LAB4 – 虛實整合
在IoTtalk介面操點選Bulb，並勾選Luminance

## Slide 46
要選擇一模一樣
名字的設備
4
LAB4 – 虛實整合
選擇正確的裝置並掛載上Model

## Slide 47
直接連接A0到Luminance
LAB4 – 虛實整合
連接A0到Luminance
觀察虛擬燈泡的明暗變化是否符合真實LED的模式
可搭配使用reverse、gradual_change兩個功能 (參見page 39)

## Slide 48
(5V) DC+
DC-
IN
NC (Normal close)
COM
NO (Normal open)
只可以連接D5, D6, D7, D8數位輸出腳位
(連接D0, D1, D2 PWM腳位會沒反應)
繼電器Relay模組
LAB5 – 智慧開關

## Slide 49
5V
GND
控制訊號
LAB5 – 智慧開關

## Slide 50: ArduTalk實作範例
注意事項：
1. 接線時不要插上USB電源，保持斷電狀態
2. 電路接好後，請助教確認無誤
3. 插上USB電源
未照上述程序，可能會燒壞板子

## Slide 51
連接後即可用Switch1控制繼電器模組，
繼電器啟動時可以聽到答一聲，COM跟
NO兩個腳位就會接通。
可嘗試以光感測器模組取代Switch1，變成光感開關。
或是以Acceleration取代Switch1，就變成體感開關。
LAB5 – 智慧開關

## Slide 52: 多多嘗試各總可能的連接
同學們可以試著組合不同的IDF/ODF
來實現不同的應用
實驗材料帶回家後也可以實作喔!
(要有網路)

## Slide 53: 回家作業

## Slide 54
HW1 – 光感丟球
點擊Ball-throw2
記住這名稱

## Slide 55
HW1 – 光感丟球

## Slide 56
要選擇一模一樣
名字的設備
HW1 – 光感丟球

## Slide 57
建立A0到Speed連線後，可以用
手遮住光感應器來控制丟球力道
如果試著把A0更換為Smartphone的
Acceleration，甩動手機時會怎樣呢?
HW1 – 光感丟球